冬季如何安全高效使用高低温试验箱？

1）冬季寒冷，在使用高低温试验箱做实验时，因将实验室温度保持在15℃以上35℃以下；
      2）检查系统设置是否正确，是否符合冬季试验要求；
      3）不得试验易燃、易爆、强辐射、高腐蚀的试验物；
      4）保证周围无强烈振动和电磁场影响；
      5）要保证接地良好；
      6）试验过程中无特别需要，不得打开高低温试验箱箱门；
      7）在通电和设备运行中，不得搬运和检修试验设备；
      8）电源电压必须在额定范围内，规范操作，防止触电；
      9）试验结束需打开试验箱门的时候，要特别注意高温烫伤或低温冻伤，开门之前要带好防烫伤和冻伤的手套；
      10）冬季干燥要特别注意预防火灾，试验箱在使用时会产生热量，要远离易燃易爆物品，并且将设备安装在通风良好的地方；
      11）定期检查和保养高低温试验箱，杜绝隐患，做到防范于未然。
      所谓小动作、大影响，在冬季使用高低温试验箱的时候，大家一定要注意细节不可马虎，正确安全有效的使用试验箱，尽量避免严寒给试验箱带来的不良影响。